OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Numer ogłoszenia w BZP: 45340-2011

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Gmina Dźwierzuty |
| --- |
| Adres pocztowy: ul. Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty |
| Miejscowość: Dźwierzuty | Kod pocztowy: 12-120 | Województwo: Warmińsko-Mazurskie |
| Tel.: (89)621 12 32 | Faks: (89)621 12 33 |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

| II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLA ZATORZE W DŹWIERZUTACH - ul. Słoneczna z chodnikiem do ul. Sienkiewicza |
| --- |
| II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana |
| II.1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres prac do wykonania: Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Słonecznej o powierzchniach: - jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” grubości 8 cm - 894,0 m2 - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”grubości 8 cm - 87,0 m2 - chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” grubości 6 cm - 359,5 m2 oraz chodnika pomiędzy ulicami Słoneczna – Sienkiewicza wzdłuż ulicy Górnej - powierzchnia chodnika – 246,80 m2 - powierzchnia zjazdów – 17,06 m2 Niweleta projektowanych ulic została w maksymalnym stopniu dostosowana do rzędnych istniejących ulicy oraz istniejącej zabudowy co zapobiegnie ewentualnej przebudowie istniejących sieci podziemnych. Niweletę projektowanego chodnika ul. Górnej pomiędzy ulicami Sienkiewicza – Słoneczna należy dostosować do istniejącego krawężnika. Dane techniczne drogi: - ruch kategorii KR-1 - droga kategorii – D - grupa nośności podłoża G2 - prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy) - szerokość pasa drogowego – 8,0 do 16,0 m - szerokość całkowita jezdni – 5,50 m - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu polbruk - chodnik jednostronny z kostki betonowej typu polbruk - z drugiej strony jezdni opaska z kostki betonowej typu polbruk utrzymująca krawężnik - całkowita długość ulicy – 153,90 mb - powierzchnia jezdni – 894,00 m2 _ powierzchnia chodników – 359,50 m2 Szczegółowo przedmiot zamówienia określa : specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -stanowiąca załączniki do SIWZ dokumentacja techniczna - stanowiący załącznik do SIWZ kosztorys ofertowy - stanowiący załącznik do SIWZ W celu prawidłowego sporządzenia oferty, wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka , trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. |
| II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
|  | Słownik główny |  |
| Główny przedmiot | 45.23.30.00-9 |  |
| Dodatkowe przedmioty |  |  |
| II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części |
| Wartość : 169.741,17 |

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

| Przetarg nieograniczony |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

IV.2) Informacje administracyjne

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej wskazać projekt/program:

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):     Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________

| V.1) Data udzielenia zamówienia: 08-04-2011 |
| --- |
| V.2) Liczba otrzymanych ofert: 14 |
| V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia |
| Nazwa: Zakład Drogowo-Budowlany Mieczysław Ejdys |
| Adres pocztowy: 12-100 Szczytno ul. Staszica 40 |
| Miejscowość: Szczytno | Kod pocztowy: 12-100 | Kraj/województwo: Warmińsko-Mazurskie |
| V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) |
| Cena wybranej oferty 204.248,24 Oferta z najniższą ceną : 204.248,24 Oferta z najwyższą ceną : 365.224,48 Waluta:PLN |