Dźwierzuty  2007-06-27

Nasz znak: ZP-341/5/2010					Dźwierzuty, dnia 16.07.2010 r.

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Zamówienia publicznego znak: ZP-341/5/2010 – „Przebudowa dróg osiedla Zatorze w Dźwierzutach oraz przebudowa infrastruktury TP kolidującą z planowaną przebudową”

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w dniu 15 lipca 2010 r. wpłynęły następujące zapytania dot. postępowania:

Odpowiedzi zostały umieszczone pod pytaniami.

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie SIWZ:

Zał. nr 6 do SIWZ – przedmiar robót - roboty drogowe

- Dział 1.01 poz. 150 – rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Czy kostka 
z rozbiórki może być użyta do ułożenia nowej nawierzchni? Jeżeli nie, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję jej wywozu.

Odpowiedź:

Kostka z rozbiórki nawierzchni zostanie wykorzystana ponownie (przełożenie-połączenie z istniejącą nawierzchnią), ująć koszty ułożenia na podsypce cementowo-piaskowej.

W ofercie ująć ilości zgodne z odpowiedzią Zamawiającego.

- Dział 1.02 – roboty ziemne. Wg dokumentacji projektowej wykopów do wykonania jest 518,18 w tym 406,80 m3 do wywozu, nasypów do wykonania – 723,44 m3 w tym 612,06 m3 z ziemi dowiezionej a 111,38 m3 z ziemi wydobytej z wykopów na miejscu. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót. W poz. 20 (brak wywozu), 40 (wywóz wg poz. 20+30), 50 ( dowóz – 612,06 m3), 60 ( nasypy – 723,44 m3).

Odpowiedź:

W ofercie należy ująć:

Wykonanie nasypów - 723,44 m3 z czego 50% tj. 361,72 m3 z odzysku z wykopów na w/w ulicach oraz  50% tj. 361,72 m3 z ukopem i dowozem mas ziemnych z odległości 1km.

Formowanie i zagęszczanie w/w nasypów – 723,44 m3.

- wykonanie wykopów – 518,18 m3 z czego 361,72m3 mas ziemnych z wykopów do przesunięć w obrębie robót, 156,46 m3 mas ziemnych do wywiezienia poza obręb robót.

W ofercie ująć ilości zgodne z odpowiedzią Zamawiającego.

- Dział 2.02 – roboty montażowe elementów sieci kan. deszczowej i przykanalików. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres konieczny do wykonania:

  - Wykonanie wykopu i zasypanie pod nowe studnie.

  - Wykonanie przecięcia kanalizacji deszczowej D300 w celu wykonania nowych studni oraz przepompowanie ścieków podczas wykonywania studni.

  - Wykonanie przebicia w studniach istniejących w celu podłączenia przykanalików.

  - Montaż przejść szczelnych w ścianach studni

  - Regulacja istniejących kratek ściekowych – 12 szt. a nie 10 szt.

  - Regulacja istniejących studni – 42 szt. a nie 34 szt.

  - Montaż nowych studni ściekowych (wpustów) – 17 szt. a nie 14 szt.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że przy regulacji wysokości istniejących studni, Zamawiający nie wymaga wymiany elementów studni.

Odpowiedź:

W ofercie należy ująć:

- wykopy dla dwóch nowych studni – 34,80 m3,

- z ich obsypaniem materiałem z wykopu – 30,40m3,

- wykonanie przecięcia istniejącego rurociągu i osadzenie studni,

- montaż przejść szczelnych na nowych studniach – 4 szt.,

- montaż przejść szczelnych dla nowych przykanalików – 13 szt.,

- regulacja istniejących studni kanalizacyjnych w ilości 38 szt.(dochodzą zasuwy na         wodociągu oraz 2 hydranty),

- wykonanie kratek ściekowych wraz ze studniami w ilości – 17 szt., oraz 64,0 mb przykanalików z rur PCV Ø 160

- regulację istniejących kratek ściekowych w ilości 10 szt.,

- likwidację istniejących kratek ściekowych w ilości 7 szt,

- pierścienie odciążające w ilości 39 szt (przy regulacji pionowej studni).

W ofercie ująć ilości zgodne z odpowiedzią Zamawiającego.

- Dział 3.05 – roboty wykończeniowe. Prosimy o wyjaśnienie – czy ziemię dla trawników (humus) wykonawca ma zakupić we własnym zakresie, czy Zamawiający wskaże miejsce pozyskania humusu?

Odpowiedź:

# Zamawiający wskaże miejsce pozyskania humusu.

Przedmiar robót poprawić zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego.

Z poważaniem

Wójt Gminy Dźwierzuty

dr Tadeusz Frączek

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y

ul.  Niepodległości 6

12 - 120 Dźwierzuty

Woj. Warmińsko - Mazurskie

Tel.   089 6211232

Fax   089 6211233

NIP 745-10-90-664

e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl

www.ug-dzwierzuty.pl